Nome Cognome Alunno		Stilata da Luca Mastrotto	 		Data

IIIª, sezione				    e da Claudio Orsini				Prova n. 1

I.T.I.S. (Nome Scuola)								Lab. Misure

RILIEVO DELLA CARATTERISTICA

VOLT-AMPEROMETRICA DI UN RESISTORE

## Scopo

Lo scopo di questa prova è il rilevo della caratteristica VOLT-AMPEROMETRCA di un resistore (bipolo passivo), ovvia la verifica della legge di Ohm.

## Schema Elettrico

|  | Strumento/Dispositivo | Tipo | Casa costruttrice | Caratteristiche |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Amperometro |  |  |  |
| V | Voltmetro |  |  |  |
| E | Alimentatore |  |  |  |
| Rx | Resistenza (e valori) |  |  |  |

###### Premessa teorica

Con questa prova verificheremo la relazione lineare tra tensione e corrente.

Per effettuare la prova si andrà ad agire sul valore di E (5 misurazioni), per verificare quindi la legge di Ohm.

Si stilerà quindi una tabella con tutti i valori ricavati. Con il voltmetro a monte andremo a misurare anche la resistenza dell’amperometro posta in serie alla resistenza. Il valore della resistenza misurata, quindi, sarà R=Rx+Ra (dove Ra è la resistenza dell’amperometro). Il nostro errore sistematico sarà quindi Ra.

Teniamo presente che

r%(V) =

r%(V) = Errore relativo percentuale del voltmetro

Vfs = Tensione di fondo scala

Vm = Tensione misurata

Cl = Classe dello strumento

r%(I) =

r%(I) = Errore relativo percentuale dell’amperometro

Ifs = Tensione di fondo scala

Im = Tensione misurata

Cl = Classe dello strumento

R =

R = Valore resistenza da trovare

r%(R) = r%(V) +r%(I)

r%(R) = Errore relativo percentuale commesso sul valore della resistenza.

Verrà poi riportato un diagramma V-I con tutti i valori di tensione e corrente misurati. Anche nel grafico si potranno misurare gli errori.

## Verranno effettuate misure con due valori di resistenza, in modo da ottenere due grafici e due tabelle. Si tenga presente che non bisogna superare il valore limite di corrente e tensione della resistenza Rx.

##### Tabelle e grafici

Prova con resistenza numero 1

Prova con resistenza numero 2

##### Conclusioni

La prova è piuttosto semplice ma viene fatta provare comunque ai ragazzi per poter far muovere loro, i primi passi nel laboratorio di misure elettriche. Si tenga presente che i valori inseriti nelle tabelle, sono il risultato di una reale realizzazione di questa prova, ma che in questo contesto sono solo di esempio. I grafici sono direttamente collegati con le tabelle e quindi se andassimo a variarne i valori, il grafico si modificherà in modo opportuno.